## Slide 1: Ketersediaan Air untuk Rehabilitasi Hutan & Lahan
Dr. M. Pramono Hadi
E-learing: 3-9 September 2020
ANALISIS SPATIO-TEMPORAL NERACA AIR UNTUK MITIGASI BENCANA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## Slide 2: SIKLUS HIDROLOGI

## Slide 3: Sumberdaya air Global
105,000 km3 or 0.0076% of total water
UNTUK KEBUTUHAN HIDUP
(MANUSIA, FLORA/FAUNA)
MEMBUTUHKAN AIR TAWAR
AIR LANGSUNG DIGUNAKAN
(LOW COST)
AIR ASIN DAPAT DIMANFAATKAN
DG TEKNOLOGI (RO, DESALINASI)
BIAYA TINGGI
Meskipun ketersediaan air (tawar) yang terbatas  dapat menyebabkan
Kekeringan (musim kemarau)
Banjir (musim penghujan)
Notes: Berdasarkan urutan prioritas fungsi air (sesuai Protokol Kyoto, ada 7),
Pertama, mengutamakan penggunaan sumberdaya air sebagai air minum yang bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia;
Kedua, menjamin tersedianya sumberdaya air bagi produksi pangan;
Ketiga, melindungi fungsi air untuk mendukung berkelanjutan kehidupan ekosistem;
Keempat, mengusahakan pembagian sumberdaya air secara adil bagi sebanyak mungkin manusia yang memerlukan;
Kelima, mengelola resiko yang berkaitan untuk menjamin berkelanjutan sumberdaya air bersih;
Keenam, memberikan nilai kepada air;
Ketujuh, membangun good governance untuk mengelola sumberdaya air secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi masa depan.
Urutan tersebut tidak dapat dibalik (terutama no 1 & no 2)

## Slide 4: Rainfall type over Indonesia
Karakteristik sebaran hujan
di Indonesia bervariasi
(antara satu lokasi dg lokasi lainnya)
Sehingga penanganan
sumberdaya air juga
seharusnya berbeda
sesuai karakteristik
hujan wilayah

## Slide 5: Hujan tahunan dunia
Hujan tahunan tinggi

## Slide 6: Resiko kekeringan dunia
Risiko kekeringan rendah
> 0.6

## Slide 7
CURAH HUJAN SEPTEMBER
Karena potensi
storage/timbunan kecil
menyebabkan risiko
kekeringan tinggi

## Slide 8: POTENSI Air tawar di Indonesia per Pulau
Kebutuhan air untuk mendukung kehidupan 1800-2000 lt/orang/hari
Notes: Menyimak tabel tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah P Jawa dengan luas 7% dari wilayah RI, berpenduduk 57% (136 juta), jika diasumsikan tebal hujan 2000 mm/th, maka potensi air yang dapat dipanen per orang per hari, untuk P Jawa sebesar 4000 liter/orang/hari, sementara P Kalimantan mencapai 171.000 liter/orang/hari (sangat berbeda jauh).
Pulau Jawa  terjadi kelangkaan air bersih
Hal tersebut memerlukan upaya strategis – konservasi air--membuat bendungan, situ, agar limpasan permukaan/runoff tidak berlebihan, sekaligus untuk cadangan air (air tanah).
Perlu dipahami bahwa potensi air dari satu pulau tidak dapat ditransfer ke pulau lainnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan negara benua..

## Slide 9: Hydrologic Cycle = SIKLUS HIDROLOGI
ZONA ATMOSFER
ZONA PERMUKAAN LAHAN
ZONA AIRTANAH
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR BERDASARKAN MINTAKAT/ZONA GEOGRAFI
Notes: Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus menerus.
Siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus menerus. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme bumi. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses siklus hidrologi ini.

## Slide 10: DAS – Daerah Aliran Sungai
Untuk kepentingan analisis hidrologi (permukaan)  diperlukan satuan analisis, yakni DAS.
Perhitungan dilakukan berdasarkan konsep imbangan/neraca air
Q = P – Et - F + dS
Q = Limpasan
P = Hujan
Et = Evapotranspirasi
F = Infiltrasi/perkolasi
dS = Simpanan/storage
OUTLET
Notes: Untuk kepentingan analisis hidrologi permukaan  diperlukan satuan analisis, yakni DAS.
Perhitungan dilakukan berdasarkan konsep imbangan/neraca air
Untuk AIRTANAH  unit analisisnya adalah bentang akuifer atau CAT Cekungan Air Tanah  bukan DAS
DAS  Daerah Aliran Sungai; Daerah Pengaliran Sungai; watershed, river basin
Suatu kesatuan ekosistem bentang lahan dengan pembatas topografi dan berfungsi sebagai pengumpul, penyalur air, unsur hara, sedimen dalam sistem sungai yang berakhir pada outlet tunggal
Daerah Aliran Sungai disingkat DAS ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. Guna dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai.
Air Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut.
Air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti tersebut, air tersebut akan tertahan (sementara) di sungai, danau/waduk, dan dalam tanah sehingga akan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup.
Air hujan yang dapat mencapai permukaan tanah, sebagian akan masuk (terserap) ke dalam tanah (infiltrasi), sedangkan air yang tidak terserap ke dalam tanah akan tertampung sementara dalam cekungan-cekungan permukaan tanah (surface detention) untuk kemudian mengalir di atas permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah (runoff), untuk selanjutnya masuk ke sungai. Air infiltrasi akan tertahan di dalam tanah oleh gaya kapiler yang selanjutnya akan membentuk kelembapan tanah. Apabila tingkat kelembapan air tanah telah cukup jenuh maka air hujan yang baru masuk ke dalam tanah akan bergerak secara lateral (horizontal) untuk selanjutnya pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah (subsurface flow) yang kemudian akan mengalir ke sungai.
Batas wilayah DAS diukur dengan cara menghubungkan titik-titik tertinggi di antara wilayah aliran sungai yang satu dengan yang lain.

## Slide 11: Proses hidrologi Hidrograf aliran
Notes: Jika diperhatikan gambar hidrograf  Puncak banjir hanya terjadi beberapa saat saja. Tetapi jika debitnya melampau kapasitas sungai, maka akan menyebabkan banjir (over flow).
Hidrograf banjir  sebagian besan volume air ‘terbuang’ ke laut  tidak berguna ‘muspro’
Bagaimana cara supaya air tawar ini dapat dimanfaatkan  dibangun beberapa waduk, resapan-resapan (sebagai imbuh air tanah), kegiatan konservasi untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi. Namun hal ini terkendala karakteristik lahan (lereng, litologi dan tanah), yang tidak dapat diubah, artinya kapasitas infiltrasi suatu daerah punya nilai maksimum tertentu. Hal ini menjadi tidak efektif jika hanya mengandalkan hal tersebut (lahan). Untuk meningkatkan kemampuan penyimpan air, maka harus disediakan ruang secara volumetrik (sumur resapan, embung, waduk, kolam retensi).

## Slide 12: PERHITUNGAN KETERSEDIAAN AIR
Q = P – Et - F + dS
Q = Limpasan  dihitung dg PEMODELAN & pengukuran debit (SPAS) untuk validasi
P = Hujan  lazimnya ‘sudah tersedia’ BMKG, BBWS/PU, Pertanian, dll
Et = Evapotranspirasi  dihitung dengan pemodelan
F = Infiltrasi/perkolasi  dihitung dengan pemodelan
dS = Simpanan/storage  waduk, termasuk AT yg diturap (surplus/deficit)
PEMODELAN HIDROLOGI:
Tutupan Lahan
Sistem Lahan  bentuk lahan
Kondisi akuifer  potensi airtanah  interpretasi data geologi – peta Hidrogeologi

## Slide 14
SISTEM LAHAN
1. Tipe batuan
2. Hidroklimat
3. Bentuk lahan
4. Tanah
5. Organisme
(Christian & Stewart, 1988)
Notes: Sistem lahan (land system) yang diperkenalkan oleh Christian dan Stewart (1968), didasarkan pada prinsip ekologi dengan menganggap ada hubungan yang erat antara tipe batuan, hidroklimat, landform, tanah, dan organisme.
Sistem lahan yang sama akan mempunyai kombinasi faktor-faktor ekologi atau lingkungan yang sama. Oleh karena itu, sistem lahan bukan merupakan sesuatu yang unik untuk satu tempat saja (spesifik lokasi), tetapi dapat dijumpai di mana pun dengan karakteristik lingkungan yang sama.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa satu sistem lahan terdiri atas satu kombinasi batuan induk, tanah, dan topografi, dan hal ini mencerminkan kesamaan potensi dan faktor-faktor pembatasnya. Sistem lahan ditafsirkan dari RePProt dimana dijumpai berbagai macam simbol-simbol yang menunjukkan karakteristik dari suatu lahan.

## Slide 15
PETA HIDROGEOLOGI
CAT Yogyakarta
CAT Klaten
CAT Madiun

## Slide 16
Data Untuk Model Hujan-Limpasan
Data Hujan  BMKG -- dasarian
Data Debit  untuk validasi model
Data Evapotranspirasi, Intersepsi dan Evaporasi
Variabel Hidrologi lain, misal jenis tanah
Data Ketinggian Digital, misal DEM (Digital Elevation Model)
Data Informasi Geografi
Data Penginderaan Jauh, misal citra untuk mendapatkan tutupan lahan

## Slide 17: PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR
Domestik  berdasarkan jumlah penduduk
Pertanian/irigasi  data monografi
Peternakan/perikanan  data monografi
Industri (listrik, manufaktur, dll)  data monografi
DLL (konservasi: rehabilitasi hutan & lahan)

## Slide 18: Data PODES 2018  kebutuhan domestik

## Slide 19
SHP Batas Desa

## Slide 20: NERACA AIR SPATIO-TEMPORAL
Surplus/Defisit = KETERSEDIAAN – KEBUTUHAN
SPATIAL  Desa, Kecamatan  seluruh wilayah Indonesia
TEMPORAL  Dasarian (berdasar data prediksi hujan BMKG)
Surplus  potensi pemanfaatan lain/banjir  perlu kajian khusus
Defisit  sebagai EWS, perlu strategi mitigasi/adaptasi, termasuk kebijakan rehabilitasi hutan & lahan

## Slide 21
TERIMA KASIH